## Slide 1
A la mémoire de Kevin Lane et Stephen Griffin
Analyse tactique
Blaina - Pays de Galles
1er février 1996
Le début
Solution…
Propagation (rappel)
Combustion (rappel)
Les hypothèses
L’évolution
Conclusions
- Incendie dans une maison d’habitation avec un étage et victimes non visibles – Réf : XT-UK-1-2 (V1.10)
 Flashover.fr - 2005
Les lieux et le local
Notes: Les stagiaires découvrent que l’intervention est réelle.
Les 8 éléments du sommaire peuvent être annoncés les uns après les autres, et apparaissent en cliquant. <clic>

## Slide 2: La combustion
Comburant
Oxygène de l’air
7% du volume utilisable
Combustible
Présence de carbone
Energie
Carbone + Oxygène = CO2 ou CO
En règle générale
feu de local = manque d’oxygène donc présence de CO dans les fumées
 Flashover.fr - 2005
Notes: Rappel sur la combustion
Les combustibles contiennent du carbone car ils sont tous issus du « vivant ». Les hydrocarbures viennent du « vivant » (combustible « fossile ») et le plastique aussi ( raffinage du pétrole).
L’oxygène : il y en a 21% dans l’air, mais en dessous de 14% il n’y a plus de flamme possible. Donc seul 21-14=7% du volume d’un local est « disponible en oxygène ».
Principe de Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc s’il y a du carbone et de l’oxygène, soit ça donne du CO2, soit du CO <clic>
Veiller à la compréhension du problème du local : même avec une fenêtre ouverte, le volume d’air du local n’est pas infini. Le feu consomme l’oxygène, la fenêtre le renouvelle. Mais plus le feu prend de l’ampleur, plus la consommation d’oxygène augmente et moins on a de chance que la fenêtre suffise à compenser ce manque. A un certain moment, la consommation instantanée va être supérieure à la capacité de renouvellement. C’est inévitable ! Le feu va alors se mettre à produire de plus en plus de CO.
En règle général un feu de local manque d’O2 donc produit du CO <clic>

## Slide 3: La propagation
En règle générale
Plafond = conservation de la chaleur émise par la convection
Donc très forte puissance thermique vers le haut
Convection
Par le haut
65% de l’énergie thermique
Rayonnement
Par « les côtés »
35% de l’énergie thermique
Convection
Rayonnement
 Flashover.fr - 2005
Notes: Demandez de nommer l’émission de chaleur par le haut <clic>
Demandez de nommer la production de chaleur par les côtés <clic>
Demandez de chiffrer l’émission thermique par convection <clic>
Demandez de chiffrer l’émission thermique par rayonnement <clic>
Indiquez qu’un feu de VL en plein air (par exemple), ne chauffe pas « beaucoup », puisqu’on ne perçoit moins de la moitié du rayonnement, donc pas plus de 15%. Mais la même VL dans un garage et c’est 100% de chaleur sur les binômes !
Dans un local, l’émission thermique rebondit soit sur les murs, ou les objets ou le plafond. Le port des EPI est donc très important.
En règle générale la présence du plafond concentre la chaleur en haut <clic>

## Slide 4: Les lieux
 Flashover.fr - 2005
2éme LDT
Enfant décédé
ABCDE = sapeurs-pompiers
Kevin Lane
Stephen Griffin
Notes: Ce plan montre la situation du local, par rapport à la rue. La maison est jumelée avec la maison voisine (au numéro 16). Lors de leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont tenté d’établir une lance par l’arrière, pour attaquer le feu par la fenêtres de la cuisine <clic>. La tentative a échoué à cause de la distance et de plusieurs obstacles. L’enfant qui a été sorti de la maison, a été transporté à côté du fourgon <clic>, les sapeurs pompiers essayant alors de le réanimer. Pendant ce temps les deux hommes sous ARI <clic> sont retournés à l’étage.

## Slide 5: Le local
 Flashover.fr - 2005
A - frigo+micro-onde
B - Evier
C - Cuisinière
D - Machine à laver
E - Table et banc
F - Table de jeu
G - Vêtements
H - Placard haut
J - Congélateur
K - Bureau des enfants
L - Sac poubelle
M - Placard (50 k7 vidéos)
N - Canapé et fauteuils
0 - Chaîne hifi
P - TV, magnétoscope
Cuisine
Placard
2 vélos
Rdc
Notes: L’habitation est sur deux étages. Le Rdc est aménagé comme ceci (lister les éléments)

## Slide 6: Le local
 Flashover.fr - 2005
Etage
A - Salle de bain
B - WC
C - Chambre
D - Chambre
E - Placard
F - Lits superposés
G - Lit
H - Vêtements
A
B
C
D
E
F
G
H
Notes: L’étage est structuré de la façon suivante (lister les éléments). On y accède par l’escalier qui démarre juste en face de la porte d’entrée. Le sol est moquetté, tout comme en bas. A noter ainsi que même la cuisine était moquettée!

## Slide 7: Le début
Les fumées, très chaudes et inflammables, vont envahir l’habitation…
Feu incorrectement ventilé, donc forte production de fumées.
Rappel
1kg de papier
=
1000m3
de fumées!
 Flashover.fr - 2005
Notes: Début de l’intervention.
Le feu démarre, et les fumées s’accumulent au plafond. Elles sont importantes car rapidement le feu manque d’oxygène <clic>
Présence de CO dans les fumées, présentes en très grande quantité <clic>
Une paire d’après ski : 2500m3
Une VL en feu : 250.000m3 à raison de près de 30m3 par seconde.
Le danger, c’est la fumée, pas les flammes <clic>

## Slide 8: L’évolution
Présence de fumées hautement combustibles,
piégées au plafond donc dans la zone la plus chaude.
Accumulation de gaz combustibles en partie haute.
Passage de la fumée dans le couloir puis par l’escalier.
 Flashover.fr - 2005
Notes: Le feu prend de l’ampleur. L’apport d’oxygène n’étant pas supérieur, mais le besoin étant croissant, il y a de plus en plus de fumées, de plus en plus chargées en CO, donc hautement combustibles.
Ces fumées sortent de la cuisine, envahissent le haut du couloir, puis montent à l’étage <clic>
Au bout de quelques minutes, l’étage est transformé en une véritable réserve de gaz combustibles qui n’attendent qu’une énergie d’inflammation. Car les fumées sont chaudes et combustibles : elles représentent à elles seules deux des trois côtés du triangle du feu <clic>
A ce moment, le premier binôme est monté à l’étage, et à réussi à descendre le premier enfant. Mais en entrant, ils ont ouvert la porte d’entrée de l’habitation et ont donc involontairement ventilé le feu, qui prend donc de l’ampleur car il reçoit un renouvellement d’oxygène.
Le premier sauvetage effectué, le binôme remonte à l’étage chercher le deuxième enfant (en fait, il n’y a plus personne en haut).

## Slide 9: Hypothèse - 1
Le feu traverse le plafond et enflamme les gaz de l’étage.
Il y a explosion, et propagation aussi bien en haut qu’en bas.
Passage au travers du plafond
Air frais
 Flashover.fr - 2005
Notes: L’accident : hypothèse 1
L’ouverture de la porte permet à l’air frais de rentrer <clic>
Dans la cuisine les flammes prennent alors del’ampleur et percent alors le plafond de la cuisine. <clic>
Elles débouchent dans la masse explosive. <clic>
Tout l’étage explose. <clic>
Suite à l’embrasement, les deux hommes redescendent ou tombent dans l’escalier. Leurs collègues auront le temps de la apercevoir en feu, au travers de la porte.

## Slide 10: Hypothèse - 2
En partie supérieure, les gaz combustibles s’enflamment.
Il y a explosion, et propagation aussi bien en haut qu’en bas.
Inflammation des couches supérieures
Air frais
 Flashover.fr - 2005
Notes: L’accident : hypothèse 2
Le plafond de la cuisine ne perce pas. Sa destruction est donc le résultat de l’explosion et non pas le déclencheur.
Dans cette seconde hypothèse, l’apport d’air frais change la qualité du mélange de l’étage <clic> Le plafond gazeux à l’étage est surchauffé (la chaleur monte). Ces gaz atteignent 600°C et s’enflamment spontanément. <clic> Le mélange tarde à prendre feu car il n’est pas encore idéal. L’ouverture de la porte a donc accentué la production thermique et a apporté le comburant nécessaire.
Tout l’étage explose. <clic>

## Slide 11: Hypothèse - 3
Les roll-over atteignent l’escalier et enflamment les gaz de l’étage
Il y a explosion, et propagation aussi bien en haut qu’en bas.
Roll-over dans le couloir
Air frais
 Flashover.fr - 2005
Notes: L’accident : hypothèse 3
Dans cette hypothèse, ce sont les fumées du couloir qui prennent feu. L’ouverture de la porte provoque l’apport de comburant <clic>
De plus cet apport d’air frais accentue le courant de convection donc la sortie des fumées. Les roll-over, flammes classiques pré-flashover, sont au plafond du couloir. Mais ici les roll-over débouchent dans l’escalier <clic> et déclenche l’explosion des gaz situés à l’étage. <clic> Là encore, l’ouverture de la porte a accéléré le phénomène. <clic>

## Slide 12: Solution…

1-Maîtriser la porte
2-Refroidir
3-Attaquer
4-Sauver
 Flashover.fr - 2005
Il ne faut jamais espérer prendre de vitesse un feu en phase croissante, dans un local. Pour le ralentir, il faut l’attaquer!
Notes: En 1er, maîtriser la porte. Ouvrir en la retenant (sangle sur la poignée), laisser passer les intervenants et refermer derrière eux. Dans ce cas, la fumée reste intense, mais la température baisse. Des essais ont montré jusqu’à 200°C de moins après fermeture des portes des compartiments. <clic>
Ne pas tenter immédiatement le sauvetage. Etablir en 45mm, et avancer vers le foyer en pulsant en jet mini dans le plafond de fumées <clic>. En pulsant en jet diffusé d’attaque, débit mini, le porte-lance produit de fines gouttelettes qui refroidissent efficacement les gaz combustibles et retardent l’embrasement.
Dans le cas des hypothèses 2 et 3, ce simple refroidissement associé à la fermeture de la porte aurait retardé le phénomène.<clic>
La 3éme action consistait à attaquer le foyer, sans doute en jet diffusé d’attaque débit maxi. Donc grosses gouttelettes, idéales pour les foyers « solides ». <clic>
Le 1er binôme poursuivait l’extinction (noyage) et un second binôme, lui aussi avec une lance sur tuyaux de 45mm, montait à l’étage, refroidissait les fumées et procédait au sauvetage.<clic>
Le sauvetage aurait été réalisés tout au plus 1 à 2 minutes plus tard. Mais surtout il se serait déroulé dans une atmosphère stabilisée.

## Slide 13: Conclusions
Dans un local, ne jamais se placer au-dessus du plan du feu
Toujours se méfier du plafond
Toujours s’occuper du feu. Seule exception, la présence de victimes parfaitement visibles (accessibles rapidement par des moyens aériens par exemple)
Garder les portes fermées pour ne pas ventiler le feu (sauf si usage de ventilateurs d’attaque)
Toujours placer une lance entre le feu et l’itinéraire de repli
Toujours établir des moyens hydrauliques puissants
 Flashover.fr - 2005
(LDT)
Toujours chercher les signes (fumées, flammes…)
(Plafond = Attention !)
(Absence de signe = Présence d’un grand danger !)
Notes: Voici quelques conclusions qui peuvent s’adapter à de nombreux cas.
Concernant le plafond, nous pouvons dire « plafond : attention » <clic>
Dans le cadre des feux de locaux, l’usage de moyens hydrauliques puissants est la seule solution permettant de stopper un feu qui est généralement dans sa phase de croissance. L’usage de la LDT doit être abandonné <clic>
Enfin, l’analyse des signes doit être permanente : la montée des flammes, le déplacement des fumées vers des zones « pièges ».
Nous pouvons opter pour une démarche de sécurité en disant que <clic> l’absence de signe est un signe de grand danger. Car tous les feux de locaux émettent des signes et ne pas les voir, c’est courir le risque de se faire surprendre (faux plafonds, cloisons…)